## Slide 1
تقييم وتحسين أداء نظامي بث الفيديو الرقمي الساتلي DVB-S2 وDVB-S2X باعتماد تقنية التعديل متعدد الحوامل
Evaluating and Improving the Performance of the Satellite Digital Video Broadcasting DVB-S2 and DVB-S2X Systems using Multicarrier Modulation Techniques
م. نيڤين مثنى الحجي
د. فواز مفضي
قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات
يتناول البحث نشأة أنظمة البث الفيديوي الرقمي (DVB:Digital Video Broadcasting)وأنواعها وتطورها عبر الزمن لتحسين الأداء وتقديم مواصفات أفضل. نُسلط الضوء في هذا البحث على معيار أنظمة البث الفيديوي الرقمي الساتليDigital Video Broadcasting-Satellite) (DVB-S بإصداراته المختلفة؛ بهدف دراسة مكوّنات الطبقة الفيزيائية من تعديل رقمي وترميز مصحح للخطأ وغيرها؛ من أجل العمل على تحسين محدودية أداء هذه الأنظمة اعتماداً على أنظمة الإرسال متعددة الحوامل حيث تجري دراستها لإيضاح آلية عملها وميزاتها وسلبياتها وإمكانية الاستفادة منها في تحسين أداء أنظمة البث الفيديوي الرقمي الساتلي بإجراء المحاكاة اللازمة باستخدام البيئة البرمجية ماتلاب MATLAB.
أهمية البحث:
  تكمن أهمية البحث في العمل على تقييم أداء نظاميّ البث الفيديوي الرقمي DVB-S2/S2X؛ بهدف دراسة أثر معاملات هذه الأنظمة على الأداء من أجل العمل على اقتراح تقانات لتحسين أداء الأنظمة المذكورة وللتغلّب على المحدوديات التي تُعاني منها.
مسوغات مشروع البحث:
  العمل على إيجاد حلول وتحسينات لمحدودية أداء نظاميّ البث الفيديوي الرقمي الساتلي DVB-S2/S2X؛ لمواكبة المُتطلّبات التي تفرضها الخدمات المختلفة، وجودة الفيديو المطلوبة.
أهداف البحث:
  يتناول البحث تنفيذ نظاميّ البث الفيديوي الرقمي الساتليDVB-S2/S2X وتقييم أدائهما نظرياً وتجريبياً بوساطة إجراء المحاكاة باستخدام برمجية ماتلاب MATLAB2021b، ثُمَ اقتراح بُنيان يُحسن أداء نظاميّ البث الفيديوي الرقمي الساتلي DVB-S2/S2X بوساطة استخدام تقانة التجميع المتعامد باقتسام التردد OFDM وتقييمه باستخدام برمجية ماتلاب MATLAB2021b.
تؤدي رتبة التعديل في نظم الاتصالات دوراً أساسياً في أداء هذه النظم، إذ تبيّن من الدراسة أن الأداء يتحسن كلما كانت رتبة التعديل منخفضة، ويعود السبب في ذلك إلى تعقيد النظم المعتمدة في حال زيادة رتبة التعديل؛ بسبب تعقيدية مخطط الكوكبة المعتمد، وتقارب الرموز من بعضها بعضاً.
يؤدي معدل الرمز في نظم الاتصالات دوراً أساسياً لأداء هذه النظم حيث تبيّن من الدراسة أن الأداء يتحسن كلما كان نسبة معدل الرمز أقل.
لغرض تحقيق معدل خطأ البت ذي قيمة جيدة، وضمن النظم محدودة الاستطاعة، يفضل اعتماد رتبة تعديل منخفضة عند نسبة معدل ترميز منخفض أيضاً؛ علماً أن ذلك على حساب معدل الإرسال والفاعلية الطيفية.
أجل رتب التعديل المرتفعة ولتحقيق معدل خطأ البت ذي قيمة أفضل يجب العمل عند نسبة إشارة إلى الضجيج مرتفعة من رتبة 10 ديسيبل فما فوق.
يتحسن الأداء عند استخدام التعديل OFDM لأجل معظم رتب التعديل ومعدلات الرمز المختلفة بحال اعتماد نظام DVB-S2/ DVB-S2X.
يتحسن الأداء مع زيادة عدد الحوامل الجزئية؛ بسبب توزع الاستطاعة وكمية المعطيات المرسلة ضمن كل حاملاً جزئياً.
يسوء أداء النظام المحسن بصورة ملحوظة عند اعتماد خفوت على القناة المدروسة؛ مما يؤثر سلباً في معدل خطأ البت.
de Bruin, R., & Smits, J. (2002). Digital video broadcasting: Technology, standards and regulations. Artech House.
ETSI, EN. "302 307–1 V1. 4.1 (2014–11) Digital Video Broadcasting (DVB)." Second Generation Framing Structure, Channel Coding and Modulation Systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and Other Broadband SatelliteApplications. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302300_302399/30230701/01.04.01_20/en_3023.
ETSI, EN. "302 307-2 V1.2.1 (2020-08) Digital Video Broadcasting (DVB)." Second Generation Framing Structure, Channel Coding and Modulation Systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and Other Broadband Satellite Applications.Part2:DVB-S2Extensions(DVB-S2X).
Parida, D., Nayak, M., & Dash, D. (2017, April). An efficient forward error correction based OFDM technique for digital video broadcasting. In 2017 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP) (pp. 1195-1199). IEEE.
Ghouri, S. S. U., Saleem, S., & Zaidi, S. S. H. (2019). Enactment of LDPC Code Over DVB-S2 Link System for BER Analysis Using MATLAB. In Advances in Intelligent Systems and Computing (pp. 743–750). Springer Singapore.
Chauhan, D., & Kanwar, V. (2017). Comparision of BER’s of QAM and PSK Modulation Techniques for Channel Estimation by using LS Estimator in MIMO-OFDM System. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 6, 825-832.
Rao, S. V. (2007). Modeling and analysis of OFDM with adaptive clipping technique for PAPR reduction (Doctoral dissertation).
Nee, R. V., & Prasad, R. (2000). OFDM for wireless multimedia communications. Artech House, Inc.
Parvez, M. Z., Baki, M., & Al, A. (2010). Peak to average power ratio (PAPR) reduction in OFDM based radio systems.
Xiong, F. (2006). Digital Modulation Techniques, (Artech House Telecommunications Library). Artech House, Inc.
يجري في البداية توليد معطيات عشوائية (اختبار) تمثل المعطيات المراد إرسالها، ومن ثم تُرمّز المعطيات بوساطة المرمّزين BCH وLDPC والتي تُحقق ما يسمى بمرحلة الترميز المصحح للخطأ. بعد الانتهاء من عمليات الترميز تدخل المعطيات إلى مرحلة البعثرة على مستوى البت بوساطة مبعثر كتليblocks scatter؛ إذ تجري عمليات القراءة والكتابة للمعطيات ضمن الأعمدة والأسطر بشكل تسلسلي حيث تلي عمليات الترميز والبعثرة عملية التعديل الرقمي بوساطة مخطط الكوكبة ثم يجري إرسال الإشارة المعدلة عبر قناة ذات ضجيج أبيض غوصي جمعيAdditive White Gaussian Noise(AWGN)؛ والتي تفترض أن كثافة الضجيج ثابتة على كامل الطيف. ثم يجري استعادة المعطيات بوساطة المرور ضمن كتل فك التعديل الرقمي المقابلة للكتل المستخدمة في الإرسال، وإلغاء البعثرة بوساطة إعادة ترتيب البتات، وفق الترتيب الصحيح، وفك التراميز LDPC و BCH، وبعد استعادة المعطيات تجري عمليات المقارنة مع المعطيات الأصلية، وحساب معدل خطأ البتBER . ضمن عملية المحاكاة يتم تغيير أنماط العمل اعتماداً على المعدل والمرمّز المستخدمين في البنية العملية لغرض تقييم الأداء بوساطة دراسة تغيرات معدل خطأ البت BER؛ بدلالة نسبة الإشارة إلى الضجيج، وذلك حسب نمط التعديل والترميز. و بحال النظام المقترح ستجري عمليات التعديل متعدّد الحوامل المتعامدة في مرحلة الإرسال بتقسيم سلسلة المعطيات الناتجة عن المرمّز إلى سلاسل جزئية بعدد حوامل المعطيات، ومن ثم تجري عمليات فك التعديل المطلوبة في مرحلة الاستقبال.