## Slide 1
تحسيـن أداء الاتصــالات تروبوسفيريـة باستخـدام تقنيات التنوع وتعدد المداخـل والمخارج - تقسيم ترددي متعامد
Improving the Performance of Tropospheric Communications Using Diversity Techniques and MIMO-OFDM
المهندسة نواعم محمد مسلم
الدكتور المهندس محمد خالد شاهين
قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات
تقدم هذه الأطروحة دراسة تحليلية لمنظومات الاتصالات التروبوسفيرية المعتمدة على تقانة تعدد المداخل والمخارج MIMO وتقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد OFDM. كما تتضمن مقارنة أداء هذه المنظومات مع أداء المنظومات التقليدية. وجرى تضمين تقنيات تقدير قناة الاتصال التروبوسفيرية في المنظومة المدروسة، مما سمح بتحسين الموثوقية، وزيادة معدل المعطيات، وتخفيف تداخل الرموز البيني ISI، وتحسين المردود الطيفي، وخفض معدل خطأ البت BER.
وتشتمل الأطروحة كذلك على حساب مقاييس الأداء الرئيسية باستخدام برمجية ماتلاب MATLAB. وقد سمح التنوع المكاني المرتبط بتقانة تعدد المداخل والمخارج لتشكيلات مختلفة لعدد الهوائيات بتحسين ملحوظ للأداء. وأخيراً تفوق مقدّر متوسط مربع الخطأ الأصغري MMSE على مقدّر المربعات الصغرى LS في الأداء
تعاني الاتصالات التروبوسفيرية من فقد مسار عال، ومن ثمَّ فإن ضمان موثوقية جيدة للمنظومة، ومعدلات معطيات عالية، ومعدل خطأ بت منخفض، ومردود طيفي مرتفع، وزيادة معدل المعطيات، تشكل تحديات كبيرة.
تمثل الهدف من هذا البحث في تحسين أداءمنظومات الاتصالات التروبوسفيرية باستخدام تقنيات التنوع، وتقانة تعدد المداخل والمخارج، وتقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد.
أجريت دراسة لهندسة مسار الاتصال التروبوسفيري والمقاييس المهمّة في تقييم أداء منظومات الاتصالات التروبوسفيرية، إلى جانب دراسة تحليلية لتقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد وتقانة تعدد المداخل والمخارج المستخدمتين لتحسين أداء المنظومات، إضافةّ إلى تقنيات تقدير قناة الاتصال التروبوسفيري.
تبين بوساطة المحاكاة البرمجية اعتماداً على برمجية ماتلاب MATAB الإصدار R2020a للمنظومة المقترحة تحسناً في الأداء مقارنة مع المنظومات التقليدية؛ إذ ازداد المردود الطيفي بفضل استخدام تشكيلات متعددة لهوائيات الإرسال والاستقبال المرتبطة بتعدد المداخل والمخارج.
كما نجم عن تضمين تقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد في المنظومة زيادة إضافية في موثوقية المنظومة وفي معدل المعطيات نتيجة زيادة سعة قناة الاتصال.
كما نجم عن استخدام تقنيات تقدير قناة الاتصال التروبوسفيرية في المنظومة تحقيق نتائج أفضل، وبخاصة فيما يخص معدل خطأ البت BER، وتبين أن مقدّر متوسط مربع الخطأ الأصغري MMSE أفضل أداءًمن مقدّر المربعات الصغرى LS .
[1]. Lee, I.S. et al.. (2023). A Survey and Analysis on a Troposcatter Propagation Model Based on ITU-R Recommendation. ICT Express, 9 , 507–516.
[2]. Hussein, W. et al. (2023). Least Square Estimation-Based Different Fast Fading Channel Models in MIMO-OFDM Systems. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2023(547634,), 1-23.
[3]. Nawaf S.F. et al. (2023). Reliability Achievement of MIMO-OFDM Communication Systems. 5th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, 634-640.
[4]. Silpa, C. et al. (2023). Deep Learning Based Channel Estimation for MIMO-OFDM System with Modified ResNet Model. Indian Journal of Science and Technology, 16(2), 97-108.
[5]. Zhou, Y. et al. (2022). Construction of Troposcatter Communication Channel Model Based on OPNET. IEEE 6th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference, 1010 – 1014.
[6]. Zhang, F. et al. (2022). Troposcatter Communication Node Model and Transport Protocol Design. IEEE 6th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference, 1004 - 1009.
[7]. Yuan, D. et al. (2021). Troposcatter Transmission Loss Prediction Based on Particle Swarm Optimization. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 15(3), 332-341.
[8]. Gayathri, R., et al. (2021). Analysis of LSE and MMSE Pilot Based Channel Estimation Techniques for MIMO-OFDM System. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1084, 1-9.
اعتمد في هذا البحث المنهج التحليلي لدراسة هندسة مسار الاتصال التروبوسفيري وأنواع خفوت القناة، والمنهج التجريبي في دراسة المنظومة المقترحة التي تدمج تقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد OFDM، مع تقانة تعدد المداخل والمخارج وتقنيات التنوع المرتبطة بها اعتماداً على المحاكاة باستخدام برمجية ماتلاب MATAB. كما جرى تضمين تقدير القناة التروبوسفيرية بهدف تحسين الأداء مقارنة بمنظومات الاتصالات التروبوسفيرية التقليدية.
وقد أجريت نمذجة لتابع التوزيع التراكمي لمعدل البت، وجرى حساب سعة قناة الاتصال التروبوسفيرية، وتقييم أداء منظومة الاتصالات التروبوسفيرية متعددة المداخل والمخارج والتجميع المتعامد باقتسام التردد من أجل عدة مقاييس أداء شائعة الاستخدام. وأجريت مقارنة بين مقدرين رئيسيين لقناة الاتصال التروبوسفيرية.